# 1.Električno polje

Električno polje je definisano kao svojstvo prostora oko čestice koja poseduje električni naboj. Električno polje je ujedno i prostor u kojem deluje električna sila. Merna jedinica za jačinu električnog polja u Međunarodnom sistemu je volt po metru (V/m).

## Definicija

Dovedemo li na usamljenu metalnu kuglu polprečnika R količinu pozitivnog električnog naboja Q, ogled će pokazati da naboj Q deluje električnom silom na probni naboj q u prostoru oko kugle, gde je sila odbojna ako su naboji istog predznaka, odn. privlačna ako su naboji suprotnog predznaka. Električna sila je najveća u neposrednoj blizini kugle i smanjuje se s udaljenošću. Povežemo li veličinu sile sa gustoćom zamišljenih silnica koje izviru iz kugle nabijene električnim nabojem Q, tada možemo gustoću silnica na samoj površini definisati kao odnos naboja i površine kugle poluprečnika :

a gustoću silnica na sfernoj površini na udaljenosti r od središta opterećene kugle:

Rezultati ogleda bi pokazali da je sila srazmerna gustoći silnica u posmatranoj tački u prostoru i količini naboja q te da opada s kvadratom udaljenosti skladno smanjenju gustoće silnica kako sledi:

Prikaz električnog polja između dva tačkasta naboja

što možemo zapisati i kao:

Uvođenjem pojma dielektričke konstante vakuuma:

sila F se može izraziti odgovarajućom veličinom u njutnima (N), gde je 1  Kulon t.j.Coulomb (C)= 1As:

Razmatramo li iznos sile F i naboja q, definiše se jačina električnog polja, kao posebnog energetskog stanja u prostoru oko kugle, kao veličinu sile po jediničnom naboju +q=1 As na udaljenosti r od središta nabijene kugle:

gde je apsolutna vrednost vektora položaja , a je dielektrična konstanta vakuuma, a električno polje je pozitivno za pozitivan naboj Q. Električno polje je vektorsko polje i može se predstaviti silnicama. Izvori električnog polja su pozitivni električni naboji, a ponori negativni naboji.

# Električni  potencija i napon

# Električni napon je razlika električnih potencijala između dve točke u prostoru. Izražava se u voltima. Jedinica za napon je dobila ime po italijanskom fizičaru Alessandru Volti, koji je izumitelj prve kemijske baterije.

Bilo koja tačka prostora ima električni potencijal čija potencijalna energija po jedinici naelektrisanja ima neku vrednost a nalazi se u statičkom (vremenski nepromenljivom) električnom polju. To je skalarna veličina, uobičajeno izražena u voltima. Razlika električnog potencijala između dve tačke u prostoru, naziva se napon.

Takođe, imamo jedinstveni električni skalarni potencijal koji se koristi u elektrodinamici kada imamo vremenski promenljivo električno polje. Međutim, ovaj generalizovani električni potencijal se ne može jednostavno predstaviti kao potencijal energije po jedinici naelektrisanja.

# V=W/q  , jedinica V (volt)

Električni potencijal u nekoj točki prostora definiran je kao odnos električne potencijalne energije naboja postavljenog u tu tačku prostora i iznosa tog naboja. Drugim rečima, potencijal je svojstvo prostora da da energiju naboju koji se u njemu nalazi.

Električni napon tada je definiran kao razlika potencijala između dve tačke prostora.

U doba otkrića postojanja napona pojam sile se još uvijek upotrebljavao nedovoljno precizno pa se i razlika potencijala tada nazivala elektromotorna sila (skraćenicaems, što se i danas ponekad koristi).

# 2. Jednosmerna struja

Jednosmerna struja je fizička pojava protoka električnog naelektrisanja od višeg ka nižem potencijalu i nepromenljivog je smera. Ovo se obično dešava u provodnicima, ali naelektrisanje takođe može da teče i kroz poluprovodnike, izolatore i čak u vakuumu kao električni mlaz. Kod jednosmerne struje, nalektrisanje teče u istom pravcu, za razliku od naizmenične struje.

Tipovi jednosmerne struje

Prvu komercijalnu mrežu za prenos električne energije je razvio Tomas Edison krajem 19. veka koristeći jednosmernu struju. Zbog toga što je naizmenična struja mnogo pogodnija za prenos i distribuciju od jednosmerne, danas skoro svi sistemi za prenos električne energije koriste naizmeničnu struju, prema ideji i realizaciji Nikole Tesle.

## 3.Izvori

### Hemijski izvori

Hemijski izvori su bili prvi generatori koji su u dužem vremenskom intervalu mogli da proizvedu električnu struju. Italijan Luiđi Galvani, profesor anatomije, je primetio da se noge mrtve žabe grče kada ih je spojio sa dva komada različitog metala. Alesandro Volta, profesor fizike, je bio ubeđen da uzrok grčenju treba tražiti u električnoj struji koju proizvode ti metali. Posle mnogih eksperimenata, on je 1800. izumeo Voltin stub. Volta je nagomilao pločice od bakra i gvožđa jedne na druge, a između njih je stavio papirne uloške prethodno umočene u slanu vodu. To je proizvelo struju i predstavljalo je prvu bateriju.

Postoje desetina vrsta hemijskih izvora koji se međusobno razlikuju po upotrebljenim metalnim elektrodama i elektrolitima, a time i svojim električnim osobinama. Hemijski izvori se dele na primarne i sekundarne izvore. Primarni izvori se mogu upotrebiti samo jednom, dok se sekundarni izvori mogu puniti propuštanjem jednosmerne struje u suprotnom smeru. Pošto su izvori ovakave vrste sposobni da akumuliraju energiju, oni su dobili ime akumulatori. Svi hemijski izvori imaju zajedničku osobinu da ako kroz njih postoji struja kao posledica njihove elektromotorne sile (ili u slučaju sekundarnih izvora kao posledica spoljašnjeg priključenog napona koji deluje suprotno od te EMS), obavezno dolazi do hemijskih promena na elektrolitu ili na elektrodama. U mnogim slučajevima dolazi do izdvajanja nekog gasa (na primer, vodonika) na jednoj od elektroda. Pored još nekih efekata mehurići gasa obrazuju oko elektrode izolacioni sloj, zbog čega struja kroz izvor postepeno slabi i na kraju sasvim nestaje.

Danas se od primarnih izvora najviše koristi cink-ugljenične baterije i alkalne baterije. Olovni i čelični akumulatori primenu nalaze u automobilima, a nikl-kadmijumske i litijum-jonske baterije se koriste u mobilnim telefonima.

### Elektromagnetski izvori

U ove spadaju električni generatori jednosmjerne struje. Putem elektromagnetske indukcije, izmjenični napon je proizveden u rotoru (armaturi) i preko komutatora pretvoren u istosmjerni napon za dalju upotrebu.

### Elektrostatički izvori

Kondenzatori raznih oblika u kojima je pohranjena energija mogu poslužiti kao kratkotrajni izvori istosmjerne struje. Kod većih kapaciteta i napona, energija pražnjenja može biti neugodna ili smrtonosna.

## Primene

Instalacije jednosmerne struje obično imaju drugačije tipove utičnica, sklopki i instalacionog pribora od onih kojih se koriste za naizmenične struje, najviše zahvaljujući malom naponu za koji se koriste. Obično je kod jednosmerne struje važno da se ne obrne polaritet osim ako uređaj ima ispravljački most da ispravi ovo (najveći broj uređaja koji koriste baterije nemaju ovo).

Prenos električne energije jednosmernom strujom visokog napona se koristi za prenos energije na velike razdaljine i za podmorske kablove, sa naponima od nekoliko kV do MV.

Jednosmerna struja se često sreće u uređajima koji koriste niske napone, naročito tamo gde se oni napajaju iz baterija ili sunčevih ćelija, pošto one mogu da proizvode samo jednosmernu struju. Većina uređaja sa sopstvenim napajanjem koristi jednosmernu struju, iako su altenatori naizmenični uređaji koji koriste ispravljače da proizvedu jednosmernu struju. Većina elektronskih kola zahteva jednosmerno napajanje. Uređaji koji koriste gorive ćelije (PEM ćelija od mešavine vodonika i kiseonika uz pomoć katalizatora proizvodi elektricitet i vodu kao sporedan proizvod) takođe daju samo jednosmernu struju.

Većina telefona je povezana upredenim paricama i iznutra razdvaja naizmeničnu komponentu napona (audio signal) od jednosmerne komponente napona (koji se koristi da napaja telefon).

Računari se priključuju na standardne priključke (naizmeničnog napona) 220V, ali se u ispravljačkoj jedinici generišu jednosmerni naponi od +3.3V, +5V, +12V, -5V, -12V koji se razvode do potrošača u unutrašnjosti računara. Telekomunikaciona oprema koristi standard -48V jednosmerne pobude. Negativan polaritet je postignut uzemljenjem pozitivnog kraja napojnog sistema i baterije.

# 4. Kirhofovi zakoni

Kirhofovi zakoni su dve jednačine koje opisuju odnos struje i napona u električnim kolima. Prvi put su opisane 1845. godine od strane Gustaf Kirhofa Gustav Kirhof.[1] Ove jednačine su nastavak na radove Georga Oma i prethodilo je radovima Maksvela. Imaju široku primenu u elektrotehnici i nazivaju se Kirhofovim pravilima ili Kirhofovi zakoni.

Oba Kirhofova zakona se mogu shvatiti kao oblik Maksvelovih jednačina u granicama niskih frekvencija - uobičajenog nazivana "DC" kola. Ovi zakoni služe kao prva aproksimacija za naizmenična kola.[2]

## Prvi Kirhofov zakon

Naziva se još i Kirhofov strujni zakon.

U stalnom strujnom polju raspored električnih naelektrisanja u prostoru je vremenski nepromenljiv. Na mesto pokretnih naelektrisanja koja napuste zapreminu dolazi ista količina novih pokretnih naelektrisanja. Količina naelektrisanja koja se ulije u čvor mora da bude jednaka količini koja za isto vreme otekne iz čvora.

Ovo je Zakon kontinuiteta za naelektrisanje:

Q1 = Q2 + Q3

Ako relaciju podelimo sa vremenom t dobijamo za struju:

I1 = I2 + I3 ili

Struja je pozitivna ukoliko je usmerena ka čvoru ili negativna ukoliko napušta čvor.

.

Jednačina važi i za kompleksne vrednosti struje:

### Korišćenje

Matrična verzija Prvog Kirhofovog zakona je osnova većine programa za simulaciju električnih kola, kao što je SPAJS. Prvi Kirhofov zakon kombinovan sa Omovim zakonom se koristi u analizi čvorova.

## Drugi Kirhofov zakon

mini

Naziva se još i Kirhofov naponski zakon.

U svakoj strujnoj konturi razgranatog kola algebarski zbir napona na svim otporima jednak je algebarskom zbiru svih elektromotornih sila u toj konturi. Ovo postaje jasnije kada se sagleda da je polaritet napona na otporima suprotan polaritetu izvora napona, pa zbir daje nulu.

Matematički izraženo ovo je:

Ovaj zakon se zasniva na jednom od Maksvelovih jednačina (Maksvel - Faradejev zakon indukcije) u kome se navodi da je pad napona oko jedne zatvorene konture jednak stopi promene fluksa koji seče tu konturu. Vrednsot fluksa zavisi od zahvaćene oblasti konture i jačine magnetnog polja. Drugi kirhofov zakon kaže da je vrednost napona te konture jednaka nuli. Maksvelove jednačine nam govore da će napon konture biti mali ukoliko je zahvaćena oblast konture mala, magnetno polje je clabo, i/ili magnetno polje se polako menja.

Rutinske inženjerske operacije - kao što je korišćenje koaksijalnog kabla i uvijenih parica - mogu da se koristi da se smanje lutajuća magnetna polja. Korišćenjem ovih tehnika se stvara sredina, gde drugi Kirhofov zakon postaje koristan za aproksimacije u istim situacijama u kojima je njegova primena bila neprecizna pre korišćenja ovih mera.

### Ograničenja

Drugi Kirhofov zakon se zasniva na pretpostavci da ne postoji promenljivo magnetno polje koje utiče na zatvorenu konturu . Ovo nije bezbedna pretpostavka za naizmenična kola. U prisustvu promenljivog magnetnog polja, električno polje nije konzervativno vektorsko polje. Zbog toga, električno polje ne može biti gradijent nekog potencijala. Tj., integral električnog polja oko konture nije jednak nuli, što direktno protivreči Prvom Kirhofovom zakonu.

Moguće je spasiti formu Drugog Kirhofovog zakona razmatrajući parazitske induktivnosti (uključujući međusobne indukcije) koje se nalaze duž provodnika. One se tretiraju kao zamišljeni elementi kola koji proizvode pad napona jednak brzini promene fluksa. Ali, ovaj postupak dosta odskače od jednostavnosti Drugog Kirhofovog zakona i onemogućava posmatranje kola kao topološke šeme.

### Uopštenje

U jednosmernim kolima, pad napona oko bilo koje konture je jednak nuli. Ovo uključuje i zamišljene konture koje se nalaze proizvoljno u prostoru -- nisu ograničene konturama koje sačinjavaju elementi kola i provodnici. Pri malim frekvencijama, ovo je posledica Faradejevog zakona indukcije (koji je jedan od Maksvelovih jednačina).

Ovo ima praktičnu primenu u situacijama koje koriste "statički elektricitet".

# 6. Omov zakon

Omov zakon kaže da je struja koja prolazi kroz provodnik između dve tačke direktno proporcionalna naponu na istim tačkama tog provodnika. Uvodeći meru proporcionalnosti, otpor, dolazi se do matematičke jednačine koja opisuje odnos:

gde je R električni otpor (Om), I jačina struje (Amper), a U električni napon (Volt). Tačnije, Omov zakon govori da je R u ovoj jednačini konstanta, nezavisna od vrednosti struje.

Zakon je nazvan po Nemačkom fizičaru Georgu Omu, koji ga je objavio 1827. godine, opisujući merenja primenjenih napona i struja kroz prosta električna kola koja su sadržala različite dužine provodnika. Objavio je malo komplikovanije jednačine od gorepomenute preko kojih je objasnio svoje eksperimente. Gore opisana jednačina je današnja forma Omovog zakona.

U fizici, termin Omov zakon se takođe koristi pri različitim uopštavanjima zakona koga je originalno formulisao Om. Najjednostavniji oblik ovoga je:

gde je J gustina struje na datom mestu rezistivnog materijala, E je električno polje na datom mestu, i σ je parametar koji zavisi od materijala i naziva se provodljivost materijala. Za ovu formulaciju Omovog zakona je zaslužan Gustav Kirhof.

Om je radio svoje eksperimente u vezi otpora između 1825. i 1826. godine i objavio je rezultate 1827. godine u knjizi "Die galvanische Kette, mathematisch bearbeitet" (Galvanska električna kola proučavana matematički). Veliku inspiraciju je imao iz Furijeovih radova na temu toplotne provodljivosti i teoretskom objašnjavanju tih radova. Za eksperimente je koristio baterije i galvanometar za merenje struje. Za eksperimente je koristio provodnike različite dužine, prečnika i materijala da bi upotpunio električno kolo. Otkrio je da dobijeni rezultati mogu da se formulišu kroz formulu

gde je x bila iščitana vrednost sa galvanometra, l dužine testiranog provodnika, a promenljiva zavisna od temperature termopara baterije, i b je bila konstanta celog eksperimenta. Iz ovoga je Om napisao svoj zakon proporcionalnosti i objavio rezultate.

Omov zakon je verovatno najznačajniji od ranih opisa fizike električne energije. Danas se smatra očiglednim. Kada je Om prvi put objavio svoj rad, to nije bio slučaj; kritičari su reagovali na njegove rezultate sa odbojnošću. Nemački ministar prosvete je izjavio "profesor koji propoveda takvu jeres nije vredan predavanja nauke“. Preovladujuća naučna filozofija u Nemačkoj je u to vreme govorila da je nepotrebno obavljati eksperimente da bi se razumela priroda jer je priroda jako dobro organizovana i da do naučnih istina može da se dođe samo kroz logičko razmišljanje i zaključivanje. Takođe, Omov brat Martin, koji je bio matematičar, se borio sa Nemačkim sistemom edukacije. Ovi faktori su smanjili prihvatljivost Omovih radova, tako da njegovi radovi nisu široko prihvaćeni sve do 1840.-tih godina. Srećom, Om je priznat od naučne zajednice mnogo pre svoje smrti.

1850.-tih godina, Omov zakon je bio dobro poznat i smatran je za dokazan, a alternative kao što su Barlov zakon su diskreditovane u smislu korišćenja u realnim problemima kao što je dizajniranje telegrafskih sistema (o čemu je govorio Samjuel F. B. Morz 1855. godine).

Iako se stari naziv za električnu provodljivost, mho (inverzna vrednost otporu) i dalje koristi, dobio je novo ime simens 1971. godine u čast Vernera fon Simensa. Simens je mera koja je podrazumevana u radovima.

1920.-tih godina je otkriveno da struja kroz praktični otpornik ima statističke fluktuacije koje zavise od temperature, čak i kada su napon i otpor egaktno konstantni ova fluktuacija koja je sada poznata kao Džonson-Nikvistov šum, je proizvod diskretne prirode naelektrisanja. Ovaj temperaturni efekat govori da merenja struje i napona tokom dovoljno kratkih vremenskih perioda dovode do fluktuacije odnosa V/I koji odstupa od vrednosti R koja se dobija iz srednjih vrednosti napona i struje u tom vremenu. Omov zakon ostaje tačan za prosečne vrednosti struja u slučaju običnih rezistivnih materijala.

Omovi radovi su prethodili Maksvelovim jednačinama i razumevanju frekventno zavisnih efekata u kolima naizmenične struje. Moderni napredak u teoriji elektromagnetike i teoriji kola nije u suprotnosti sa Omovim zakonom kada se koriste u okviru odgovarajućih granica.

## Mikroskopski nivo razmatranja Omovog zakona

Drudov model elektrona (prikazanih plavom bojom) prikazuje kako se konstantno odbijaju o teže i stacionarne jone kristalne rešetke (prikazane crvenom bojom).

Zavisnost gustine struje na primenjeno električno polje je u osnovi kvantno mehanički proces. Opis Omovog zakona preko klasične kvantne mehanike može da se dobije koristeći Drudov model (Pol Drud 1900.).

Drudov model tretira elektron kao fliper lopticu koja se odbija između jona koji čine strukturu materijala. Elektroni se ubrzavaju u suprotnom smeru od električnog polja pod dejstvom prosečnog električnog polja na njihovom mestu. Sa svakim sudarom, elektroni se odbiju u proizvoljnom smeru sa brzinom koja je mnogo veća od brzine dobijene od električnog polja. Elektroni dobijaju cik-cak putanju, ali se u osnovi kreću u smeru suprotnom od smera električnog polja kroz materijal.

Brzina elektrona koja određuje gustinu električne struje je nezavisna od sudara elektrona tokom kretanja. Drud je izračunao prosečnu brzinu iz jednačine p = −eEτ gde je p prosečni momenat, -e je naelektrisanje elektrona i τ je prosečno vreme između sudara. Pošto su momenat i gustina struje proporcionalni brzini elektrona, gustina struje postaje proporcionalna primenjenom električnom polju. Time se dolazi do definicije Omovog zakona.

## Analogija sa hidraulikom

Analogija sa hidraulikom se ponekad koristi za pojašnjenje Omovog zakona. Pritisak vode, koji se meri u Paskalima (ili PSI), je analogan naponu pošto stvaranje razlike pritisaka između dve tačke u horizontalno postavljenoj cevi čini da voda počne da teče kroz cev. Protok vode, u litrima u sekundi, je analogan struji, merenoj u Kolumbima u sekundi. Takođe, smanjivanje protoka u cevi korišćenjem malih otvora je analogno otpornicima. Kažemo da je protok vode kroz smanjen otvor cevi proporcionalan razlici pritisaka oko malog otvora koji smanjuje protok. Slično tome, brzina protoka naelektrisanja, tj. električna struja, kroz otpornik je proporcionalna razlici napona merenog na krajevima tog otpornika.

Protok vode i pritisak mogu da se računaju korišćenjem analogija sa Omovim zakonom. Ova metoda može da se primeni na konstantne i tranzijentne protoke. U linearno laminarnom protoku , Puizieov zakon definiše hidraulični otpor cevi, ali u turbulentnom protoku odnos pritiska i protoka postaje nelinearan.

Hidraulična analogija sa Omovim zakonom je ranije korišćena u npr. izračunavanju protoka krvi kroz cirkulatorni sistem.

## Analiza električnih kola

Trougao Omovog zakona

U analizi električnih kola, koriste se tri ekvivalentna izraza Omovog zakona:

Ekvivalentnost ovih jednačina može da se predstavi trouglom, gde je V (napon) pozicioniran na vrhu, I (struja) pozicionirana levo i R (otpor) je pozicioniran desno. Linija koja deli levu i desnu stranu predstavlja množenje, a linija koja se nalazi između gornje i donjih polja predstavlja deljenje.

## Rezistivna (otporna) kola

Otpornici su elementi u električnim kolima koji smanjuju prolaz naelektrisanjima u skladu sa Omovim zakonom, i dizajnirani su da imaju određenu otpornost. U električnim šemama otpornik je prikazan cik-cak simbolom. Element koji se ponaša u skladu sa Omovim zakonom na delu svoje operacione karakteristike se naziva Omskim otpornikom zato što Omov zakon i jedna vrednost otpora mogu da opišu ponašanje takvog uređaja na tom opsegu.

Omov zakon je upotrebljiv samo u električnim kolima koja imaju samo rezistivne elemente (nemaju kapacitivnosti ili induktivnosti) u slučaju kada je potrebno razmatrati električno kolo nezavisno od napona i struja i od toga da li su one konstantne ili vremenski promenljive. U tom slučaju Omov zakon važi u bilo kom vremenskom trenutku.

Otpornici koji su povezani redno ili paralelno mogu biti grupisani zajedno u jednu ekvivalentnu otpornost kako bi se Omov zakon primenio na dato kolo.

## Temperaturni efekti

Za Omov zakon se ponekad kaže da "za provodnik u datom stanju, elektromotorna sila je proporcionalna proizvedenoj struji“. Tj. otpor, odnos elektromotorne sile (napona) na struju, ne varira u zavisnosti od jačine struje. Sam termin "provodnik u datom stanju" se interpretira kao "provodnik na konstantnoj temperaturi" pošto otpor materijala uglavnom zavisi od temperature. Pošto je provodljivost struje vezana za Džulova zagrevanja provodnih tela, po prvom Džulovom zakonu, temperatura provodnog tela može da se promeni kada kroz njega prolazi struja. Zavisnost otpora od temperature čini da se otpor menja u zavisnosti od temperaturnih uslova eksperimenta, čineći zakon u ovom obliku teškim za proveru. Džejms Klerk Maksvel i drugi su otkrili više metoda da testiraju ovaj zakon eksperimetnalno 1876. godine, kontrolišući temperaturu eksperimenta.

## Odnos Omovog zakona prema provodljivosti toplote

Omov zakon govori o protoku naelektrisanja u provodnicima kada na njih deluje razlika potencijala. Žan Baptist - Džozef Furijeov princip govori o protoku toplote u toplotnim provodnicima kada na iste deluje temperaturna razlika.

Ista formula opisuje oba fenomena, ali promenljive u jednačinama imaju drugo značenje u dva različita slučaja. Konkretno, rešavanje toplotne provodljivosti (Furije) sa temperaturom i protokom toplotne energije se vrši identično kao i naponu i struji respektivno u Omovom zakonu.

Osnova Furijeovog rada je njegova definicija toplotne provodljivosti. On je pretpostavio da, ukoliko su svi drugi uslovi jednaki, protok toplotne energije je striktno proporcionalan temperaturnoj razlici. Iako tačan za male temperaturne razlike, ovakvo proporcionalno ponašanje kod realnih materijala se gubi ukoliko se oni podvrgnu velikoj temperaturnoj razlici.

## Magnetni efekti

Ako postoji eksterno polje B i provodnik u njemu ne miruje već se kreće brzinom v, dodatni termin mora biti dodat koji će obrazložiti struju koja nastaje usled Lorencovih sila na nosače naelektrisanja.

U slučaju ne pomeranja provodnika ovaj dodatni faktor se anulira zato što je v= 0.

Ako je struja J promenljiva zbog primenjenog napona ili zbog E polja koje je vremenski promenljivo, onda reaktansa mora biti dodata na otpor kako bi se pokrila vrednost samoinduktivnosti. Reaktansa može biti veoma velika ukoliko je frekvencija velika ili je provodnik umotan u obliku kalema.

# 7. Električni kondenzator

Električni kondenzator (u elektrotehnici samo kondenzator) je sistem statičkog elektriciteta i energije električnog polja koje nastaje u prostoru između dva električki provodljiva tela zbog razdvajanja električnog naboja.

Karakteristična veličina kondenzatora je električni kapacitet (C) koji se izražava u faradima (F). Kako je kapacitet od 1 farada vrlo velik, kondenzatori koje susrećemo u praksi imaju mnogo manje kapacitete, reda veličine 1 pF – 10 mF.

U elektrotehnici i elektronici (gde je kondenzator pasivna komponenta) postoji potreba za velikim rasponom kapaciteta i drugih radnih svojstava (probojni napon, faktor gubitaka, tolerancija, dimenzije, temperaturna stabilnost), pa se proizvode tehnološki različite vrste kondenzatora, npr. s folijama od različitih polimera, keramički, elektrolitski...

Za potrebe ugađanja titrajnih krugova, izrađuju se kondenzatori promenjivog kapaciteta, jer se uz nepromenjiv induktivitet promenom kapaciteta menja rezonantna frekvencija rezonantnog kola. Ovi kondenzatori mogu biti namenjeni učestalom podešavanju kapaciteta (na primer, za promenu prijamne frekvencije u radioprijamniku) ili za jednokratno podešavanje rezonantne frekvencije rezonantnog kola – tada ih nazivamo polupromenjivi ili trimer-kondenzatori.

Različite vrste kondenzatora: višeslojni keramički, disk-keramički, višeslojni folijski, cevasti keramički, polistirolski (aksijalni i radijalni), elektrolitski.

Električni kondenzator čine dva metalna tela(pločice) nabijena raznoimenim nabojima istog iznosa. Kapacitet kondenzatora definisan je izrazom: C=Q/U, s tim da je napon (U) zapravo razlika potencijala metalnih tela od kojih je kondenzator sačinjen.

Simboli:

| Kondenzator | Polarizovani kondenzator | Promenljivi kondenzator |
| --- | --- | --- |

Kondenzator ima dve elektrode, najčešće pločaste ili valjkaste, između kojih je dielektrik (polarizovani izolator), koji povećava kapacitivnost C. Prema materijalu od kog je dielektrik postoje:

- vazdušni kondenzatori, za visokofrekventne radio predajnike

- papirni, za velike radne napone (do 100 kV)

- stirofleksni, sa malim temperaturnim koeficijentom i gubicima

- poliesterski, sa velikom izolacijskom otpornošću i vremenskom konstantom

- keramički, za široko frekventno područje, velikom kapacitivnošću i naponom, kao i temperaturnim koeficijentom.

- elektrolitski, polarizovani, za „peglanje“ oscilacija, kod ispravljača.

Veza kondenzatora

Veza kondenzatora može biti serijska i paralelna i mešovita.

Redna veza kondenzatora

C1             C2        C3

Ukupna kapacitivnost iznosi    1/ C=1/ C1 +1/C2+1/ C3

Paralelna veza kondenzatora

C1

C2

C3

Ukupna kapacitivnost iznosi    C=C1+ C2+ C3

8. Otpornici

Otpornik je gusto sabijena otporna žica velike otpornosti.

R

Симбол отпорника је:

### Отпорност

Пошто је густина струје равномерна по пресеку проводника, отпорност R једносмерној струји коју пружа проводник једнаког попречног пресека се може израчунати помоћу формуле

[ Ω]

где је:

l дужина тела проводника, у метрима

S је површина попречног пресека, у квадратним метрима

ρ (грчко ро) је специфична отпорност материјала, у омметрима. Специфична отпорност је особина материјала, мера којом се материјал одупире протоку електричне струје.

Мада ниједан реалан отпорник нема у потпуности равномерну густину струје целом дужином у сваком попречном пресеку, из практичних разлога прихватамо ову формулу као добру апроксимацију за дуги танак проводник, какве су све жице.

### Отпор наизменичној струји

У случају тока струје високих фреквенција кроз проводник долази до одступања од равномерне густине струје кроз попречни пресек. То изазива ефективно смањење површине попречног пресека као споредни ефекат. Узрок овој појави је површински ефекат струја високе фреквенције. Ово је исправно приметио Никола Тесла код истраживања ефеката струја високих фреквенција које претежно теку површином. Тако је изазивао пажњу хватајући голом руком жицу под високим напоном (али и високом фреквенцијом), а другом руком држећи сијалицу која засветли.

## Узрок отпорности

Пошто на проводност материјала утичу разни физички и хемијски процеси, то се и узрок проводности, а такође и отпорности, разликује међу разним материјалима.

### Отпорност у металима

Метали су такви материјали који су састављени од атома смештених у правилне кристалне решетке чије су везе остварене електронима у спољашњој љусци, а који нису чврсто везани за матичне атоме. Такви електрони су онда присутни у међуатомском простору у облику електронског облака, слабо везане и лако покретљиве масе носилаца наелектрисања. Ови електрони чине да је метал проводник. Када се појави разлика потенцијала електричног поља (напон) тада се електрони крећу кроз проводник под утицајем сила електричног поља.

Кретање електрона кроз метал је ометено постојањем кристалне решетке кроз коју електрони треба да теку. Ова врста трења је у ствари електрични отпор. Уколико је попречни пресек кроз који тече струја већи, то је и свеукупни отпор мањи, јер је већа количина електрона која је носилац наелектрисања. Уколико је проводник дужи то је и ово „трење“, електрични отпор, веће.

Vezivanje otpornika

Postoje redna, pralelna i mešovita veza otpornika.

Redna veza otpornika

R1                                                       R2                                     R3

Ukupna je otpornost R= R1+ R2+ R3

Paralelna veza otpornika

R1

R2

R3

Ukupna je otpornost  1/R=1/R1+1/ R2+1/ R3

## 5. Električna kola

Prosto električno kolo

Prosto električno kolo je redna veza generatora i otpornika.

## Topološke šeme električnih kola

U aproksimacije koje su dovele do Kirhofih zakona spada i ideja da fizički i geometrijski raspored elemenata u kolu nije bitan. Topologija je jedina bitna stavka i određena je rasporedom provodnika i elemenata kola koji su povezani na čvorove. Takvo kolo se može tretirati čvorovima i granama u teoriji grafova. Drugim rečima, Kirhofovi zakoni kažu da je dozvoljeno tretirati električna kola samo kao čistu šemu. Ovo je veoma korisno i moćno pojednostavljivanje.

Ovaj princip radi dobro u području jednosmernih struja, ali to je samo prva aproksimacija za naizmenična kola. Za veće snage, visoke preciznosti, i/ili visoke frekvencije rada, javlja se odstupanje od Kirhofovih zakona. Ne može se zanemariti fizički i geometrijski raspored kola, jer određuje veličinu parazitne kapacitivnosti i induktivnosti.

## Primer

Pretpostavimo postojanje električne mreže koja se sastoji od dva izvora napona i tri otpornika:

Prema prvom Kirhofovom zakonu imamo

Drugi Kirhofov zakon se primenjuje na zatvorenoj konturi s1 i daje

Drugi Kirhofov zakon se primenjuje na zatvorenoj konturi s2 i daje

Tako dobijamo linearan sistem jednačina :

Pod pretpostavkom

rešenje je

ima negativan znak, što znači da je smer suprotan pretpostavljenom pravcu (pravac definisan na slici ).

9. Džulov zakon

Džulov zakon je fizički zakon koji pokazuje vezu između toplote, koju stvara električna struja, koja teče kroz provodnik, i električne energije, potrošene na stvaranje te toplote. Otkrio ga je Džul 1840. godine eksperimentalnim putem pomoću kalorimetra. Električna snaga je:

a energija je:

Gde je :

- Q - toplota (u džulima)

- P - snaga (u vatima)

- U - električni napon

- I – električna struja

- R - Omov električni otpor

- t - vreme merenja

Jedinica za toplotnu energiju je džul (J). To je vatsekunda.

1J=1W 1s

Džulov zakon glasi:

Količina toplote oslobođena na otporniku (grejaču) kroz koji protiče električna struja jednaka je proizvodu kvadrata jačine struje, električne otpornosti i vremena proticanja  struje.

# 10. Elektrohemijski izvori

# Elektrohemijski izvori su generator električne enrgije koji hemijsku energiju pretvaraju u električnu. To su baterije I akumulatori.  Najpoznatiji je Leklanšeov suvi element.

# Leklanšeov element

Ilustracija Leklanšeovog elementa.

Leklanšeov element (baterija) je galvanski element koji je izmislio i patentirao Žorž Leklanše 1866.

## Sastav

Leklanšeov element sastoji se od cinkanog suda u kome se nalazi šipka od grafita. Grafitna šipka stavljena je u platnenu vrećicu napunjenu mangan-dioksidom (MnO2) i ugljenikom. Kao elektrolit u ovom elementu služi rastvor nišadora (NH4Cl). On je pomešan sa skrobom, tako da obrazuje vlažnu kašu. Cinkani sud u kome se ovo nalazi zaliven je s gornje strane smolom, u kojoj je napravljen vrlo mali otvor kroz koji izlaze gasovi koji se pri radu obrazuju.

U elementu se odvija hemijski proces razdvajanja naelektrisanja:

NH4Cl → NH4 + Cl,

gde je NH4 sa pozitivnim naelektrisanjem a Cl sa negativnim.

## Proces naelektrisanja

Joni NH4 se kreću prema grafitnoj šipki, a joni Cl prema cinkanom sudu , usled kojeg se cinkani sud naelektriše negativno, a grafitna šipka pozitivno. Električni napon između polova Leklanšeovog elementa, dakle između grafitne šipke i cinkanog suda, iznosi 1,5 V. Vezivanjem više Leklanšeovih elemenata u bateriju dobija se izvor struje koji ima viši električni napon između polova. U bateriji za džepnu lampu Leklanšeovi elementi su povezani tako što je grafitna šipka prvog elementa spojena sa cinkanim sudom drugog, i grafitna šipka drugog sa cinkanim sudom trećeg elementa.

Mesingane trake, koje su u spoju sa cinkanim sudom prvog i sa grafitnom šipkom trećeg elementa, jesu polovi baterije. Pri proizvodnji baterija, za pozitivan pol se pravi kraća a za negativan duža traka. Električni napon između polova opisane baterije iznosi 4,5 V.

# 11. Elektromagnetna indukcija

Elektromagnetna indukcija je delovanje magnetnog polja na provodnik kroz koji protiče električna struja. Jedinica za magnetnu indukciju je 1 Tesla (N/Am). Naziv je dobila u čast Nikole Tesle, zasluženog za razvoj nauke o elektromagnetizmu i njenu primenu.

Dakle, magnetno polje B ima indukciju od 1T ako na žicu od 1m kroz koju prolazi struja od 1 ampera djeluje sila od 1N. Magnetna indukcija predstavlja jačinu magnetnog polja, a vektor magnetne indukcije se poklapa sa tangentom u datoj tački linije sile magnetnog polja. Magnetna indukcija je vektorska fizička veličina sto znači da je određena pravcem, smerom i intenzitetom.

B=Fm/q*v

# Elektromagnetno polje

Elektromagnetno polje je prostor gde se opaža energetska interakcija s električnim nabojem odnosno drugim elektromagnetnim poljem. Interakcija je obostrana tako da polje deluje na naboj a naboj stvara polje. Elektromagnetno polje je vektorsko tako da se u svakoj prostorno-vremenskoj koordinati mogu jednoznačno odrediti vektori E (električne komponente polja) i H (magnetske komponente polja). Vektorski produkt ovih vektora normalan je na ravan u kojoj deluju i predstavlja energiju elektromagnetnog polja (Pointingov vektor). Interakcija u elektromagnetnom polju odvija se putem elektromagnetnog talasa koji se širi u prostoru brzinom svetlosti.

Linije stalnog magnetnog polja

# Magnetni fluks

Magnetni fluks ili magnetni tok je fizikalna veličina koja se može opisati kao broj silnica magnetnog polja koje prolaze kroz neku površinu, a označava se grčkim slovom Φ. Magnetski tok kroz zatvorenu površinu je uvek jednak nuli, zbog činjenice da ne postoje magnetni monopoli.

## Definicija

Magnetni tok kroz površinu S koja je koja se nalazi pod uglom u odnosu na homogeno magnetno polje jednak je proizvodu iznosa magnetskog polja B, površine S i kosinusu ugla:

Ako je vektor magnetnog polja, a vektor normalan na površinu, jednak površini po veličini, tada je magnetni tok jednak njihovom skalarnom proizvodu

Kod nehomogenog magnetnog polja, element magnetnog toka je jednak skalarnom prouzvodu magnetnog polja i elementa površine:

iz čega sledi da je u opštem slučaju magnetni tok kroz neku površinu jednak:

# 12. Naizmenična struja

Najčešće se pod naizmeničnom strujom ipak podrazumeva simetričan oblik, kod kojega su oblici struje dok teče u svakom od smerova jednaki po svemu osim po smeru. Kako su i trajanja toka struje u svakom od smerova jednaka, onda se ta trajanja zovu poluperiode koje zajedno čine celinu koja se ponavlja - periodu. Takav oblik struje se može matematički prikazati i kao zbir niza struja (zvanih „harmonici”) sinusnog oblika. Ta se činjenica koristi za olakšavanje izračuna, jer se gotovi izračuni za sinusni oblik odgvarajuće primenjuju i na druge oblike struje.

Periodički promenljiv napon:

odn. struja:

gde su Um, odn. Im vršne vrednosti (amplitude) naizmeničnog napona, odn. struje, perioda T, nalazimo da je u vremenu od t=0 do t=T izvršen ukupan rad:

A=W.

# Efektivna vrednost električnog napona i struje

Pojam efektivne vrednosti električnog napona i struje od temeljne je važnosti pri razmatranju rada i snage naizmeničnog električnog napona, odn. struje. Efektivna vrednost napona i struje kvantitativno povezuje amplitudu i oblik naizmeničnog napona, odn. struje s veličinom rada i snage u električnim strujnim krugovima.

Pri prolasku izmjenične struje kroz razmatrano opterećenje otpora R, napon, odn. pad napona na otporu i električna struja koja teče kroz otpor menjaju se u svakom trenutku vremena. Ukoliko vremenski period učinimo po volji kratkim tada je izvršen rad na otporu jednak:

gdje su u, odn. i neke odgovarajuće trenutne vrijednosti napona, odn. struje izražene funkcijama u(t), odn. i(t). Međutim, kada:

možemo zapisati da je ukupan rad u vremenu T jednak:

Uvedimo sada pojam efektivne vrijednosti naizmeničnog napona, odn. struje kao onu vrednost naizmeničnog napona, odn. struje koja bi na otporu R oslobodila istu energiju kao upravo jednaka vrednost jednoosmerne električne struje.

Značaj i prednosti naizmenične struje je isticao Nikola Tesla, iako se pri tome morao odupreti velikom pritisku američkog izumitelja Thomasa Alva Edisona. Članak War of Currents opisuje na engleskom tok Tesline borbe da uvede u primenu  naizmeničnu struju i njene prednosti.

### Prenos energije

Jedna iyuyetna prednost naizmeničnih struja je ta da se mogu uz vrlo male gubitke, prenositi na velike udaljenosti. Naime za prenos snage nije važan ni samo iznos napona, ni samo iznos struje, već njihov umnožak. Gubici u prenosnom vodu zavise od neizbežnog otpora voda i kvadrata struje koja kroz njega protiče. Dakle, uz povećanje napona i odgovarajuće smanjenje struje moguće je prenositi istu snagu uz manje gubitke. Povećanje napona se za naizmenične struje može vrlo jednostavno može provesti u transformatorima.

U Srbiji je  propisano da se električna energija koja se isporučuje doma’instvima spojenima na niskonaponsku električnu mrežu isporučuje pri frekvenciji 50 Hz i naponu između faznih vodovaa i zemlje od 220 V ±10%.

### Višefazni sastav naizmeničnih struja

Istovremenom proizvodnjom nekoliko struja koje su međusobno fazno pomaknute postiže se veći učinak električnih generatora i motora, tj. uz istu veličinu i masu stroja moguće je postići veću snagu.

Ova činjenica se koristi recimo u automobilima koji iako imaju instalaciju za jednosmernu struju koriste mali trofazni sinkroni generator (tzv. alternator) za proizvodnju električne energije koja se potom ispravlja ispravljačem u jednosmernu struju.

### Indukcijski motori s okretnim magnetskim poljem

Puno bitnija prednost višefaznog sistema naizmeničnih struja je da se tim sistemom jednostavno porizvodi okretno magnetsko polje koje omogućuje izgradnju električnih mašina (generatora i motora) bez kolektora i četkica. Takvi strojevi odlikuju se velikom pouzdanošću, trajnošću i višim učinkom od kolektorskih strojeva.

### Bežični prenos energije i informacija

Posledica proticanja naizmenične struje je i odašiljanje elektromagnetskih talasa, što je Nikola Tesla uočio i primenio za prenos energije bez žica. Ako se iznos tako prenesene energije menja, moguće je na bežični način prijemnoj strani slati dogovorene signale. Tako se može prenositi telegrafski kodovi, glas, upravljati udanjenim mašinama i automatima, prenositi sliku i druge oblike informacija. I to je Tesla uočio i uspešno pokazao izgradivši radioupravljani model broda. O tome kome pripada zasluga za izum radia (tj. kome pripadaju odgovarajući patenti) također se vodila bitka. Guglielmo Marconi je tvrdio da zasluga pripada njemu, no nakon duge pravne borbe Vrhovni sud Sjedinjenih američkih država je ipak presudio u korist Nikole Tesle. Raspravu o tome možete naći u članku na engleskom Invention of Radio.

# 13. Sinhroni motor

Sinhroni generator iz 1920.

Sinhrona mašina je vrsta električne mašine za naizmeničnu struju. Sinhrone mašine mogu da rade u generatorskom i motorskom režimu. Sinhrone mašine se uglavnom koriste kao generatori u elektranama, pošto se kao motori danas koriste jevtinije i prostije asinhrone mašine.

Kristijan Stojkovic, Bele Vode

## Svrha sinhrone mašine

Sinhrone mašine predstavljaju mašine naizmenične struje bez komutatora, kod kojih preobražaj energije nastaje usled mehaničkog premeštanja stalnog magnetnog fluksa polova u odnosu na nepokretan namotaj kalema.

Sinhrone mašine koriste se uglavnom kao generatori električne energije naizmjenične struje. U svakoj elektrani (hidro, termo i nuklearnoj) nalazi se po nekoliko sinhronih generatora velikih snaga spojenih na iste sabirnice. Sinhroni generatori manjih snaga reda nekoliko desetina ili stotina kVA koriste se u malim autonomnim elektranama.

Sinhrone mašine imaju široku primenu i kao električni motori i pri snagama iznad 100 kW koriste se za pogon centrifugalnih i klipnih pumpi, ventilatora, kompresora i drugih mehanizama. U praksi imaju široku primenu i sinhroni motori uprošćene konstrukcije, koji rade kao fazni (sinhroni) kompenzatori za popravku snage mreže koja napaja veći broj asinhronih motora.

Radi uprošćenja konstrukcije sinhronih mašina male snage, one se grade bez budilice. U tom slučaju pobudni namotaj se napaja usmerenom strujom statora. Radi obezbeđenja samopobuđivanja generatora između polova se postavljaju stalni magneti.

Pri obrtanju rotora sinhrone mašine, sa njegovim polovima obrće se i magnetni fluks koji iz njih izbija. Ovde je obrtni fluks proizveden mehaničkim putem. Ovaj obrtni fluks seče provodnike nepokretnog statora i u njima indukuje napone naizmenične prirode. Zaokretu kalema za jedan polni korak odgovara jedna perioda napona indukovanog u provodniku.

Ako namotaj statora priključujemo na simetričan višefazni prijemnik, u namotaju statora poteći će višefazne struje. Te struje obrazuju magnetni napon statora, a ovaj magnetni fluks statora, koji se po njegovom obimu okreće u smeru obrtanja rotora. Rotor se obrće istom brzinom kao i obrtni magnetni fluks statora. Iz ove činjenice potiče i naziv sinhrona mašina.

Kod sinhronih mašina se primenjuju dve konstrukcije rotora: rotori sa istaknutim (isturenim) polovima i valjkasti ili puni rotori. Kod rotora sa istaknutim polovima oko jezgra svakog pola usredsređeni su pobudni navoji koji se učvršćuju pomoću polnih nastavaka. Polni nastavci obično imaju takav oblik da je međugvožđe između polnog nastavka i statora najmanje u sredini pola, a najveće na njegovim krajevima. Time se postiže približno harmonična raspodela magnetne indukcije duž međugvožđa.

Hidrogenerator

Rotor sa istaknutim polovima obično se koristi kod mašina sa tri ili više parova polova, kojima odgovaraju manje brzine obrtanja. Za učestanost f = 50 Hz rotor mašine sa tri para polova obrće se brzinom n'= 1000 o/min. Kad mašina radi kao generator, onda je pogonski motor obično sporohodna hidraulična (vodna) turbina. Zbog toga se sinhroni generatori sa istaknutim polovima nazivaju i hidrogeneratori.

Kod punih rotora navojni delovi pobudnog namotaja raspoređeni su u žljebove, tako da se susedni suprotni polovi dodiruju. Radi dobijanja približno harmonične raspodele magnetne indukcije duž međugvožđa, pobudni namotaj smešta se u žljebove, koji zauzimaju 2/3 svakog polnog koraka. Puni rotori koriste se kod sinhronih mašina sa jednim ili dva para polova, kojima pri f = 50 Hz odgovaraju brzine obrtanja n' = 1500 o/min. U ovom slučaju primena prostijih rotora sa istaknutim polovima nije moguća zbog toga što oni ne bi mogli da izdrže velika mehanička naprezanja koja se javljaju pri ovim brzinama. Sinhrone generatore sa punim kalemom obično pokreću brzohodne parne turbine. Otuda se ovi generatori nazivaju i turbogeneratori.

Sinhroni motori sa istaknutim polovima danas se često grade sa namotajem za puštanje u rad; namotaj je tipa „veveričjeg kaveza“ i gradi se od materijala koji ima veliku aktivnu otpornost. Takav isti namotaj, načinjen od bakarnih štapova, primenjuje se i u sinhronim generatorima. Tada on ima ulogu namotaja za prigušivanje (Leblanov amortizator), pošto služi za brzo prigušivanje njihanja rotora koja nastaju u prelaznim režimima rada generatora. Ukoliko je sinhrona mašina izgrađena sa punim (masivnim) polovima, onda se u toku puštanja u rad i u prelaznim režimima u njima javljaju vihorne struje, čije je djelovanje ekvivalentno sa djelovanjem struje u „veveričjem kavezu“.

## Princip rada sinhrone mašine

Kada se rotor obrće brzinom n', pobudni magnetni fluks rotora seče provodnike višefaznog (najčešće trofaznog ili dvofaznog) namotaja statora i indukuje u njegovim faznim navojima naizmenični napon E'.

Kada se mašina optereti, u namotaju statora javiće se višefazne struje pod čijim uticajem nastaje obrtni magnetni fluks statora, koji se obrće u smeru obrtanja rotora istom brzinom kao i rotor.

Kod ovih mašina rezultantni magnetni fluks nastaje pod zajedničkim delovanjem magnetnih napona statora i rotora i obrće se u prostoru istom brzinom kao i rotor.

Kod sinhrone mašine namotaj, u kome se indukuju višefazni naponi i kroz koji protiču višefazne struje opterećenja, naziva se namotaj indukta, a deo mašine, na kojem je smešten pobudni namotaj, naziva se induktor. S obzirom na način rada i teoriju rada sinhrone mašine svejedno je da li se obrće indukt ili induktor. Kod savremenih sinhronih mašina induktor je redovno rotor, a indukt stator. Sinhrone mašine su reverzibilne, tj. svaka sinhrona mašina može da radi kao generator i kao motor.

Da bi generator radio, mora ga goniti pogonski motor sa regulatorom, čiji je zadatak da održava sinhronu brzinu obrtanja rotora generatora. Kada radi kao generator, sinhrona mašina može da radi autonomno, i u tom slučaju napaja neki zaseban prijemnik električne energije, ili paralelno priključena na mrežu, na koju su priključeni i drugi sinhroni generatori. Kada radi paralelno sa mrežom, sinhrona mašina može da šalje ili da uzima električnu energiju iz mreže, tj. da radi ili kao generator ili kao motor. Ako je namotaj statora priključen na mrežu napona U i učestanosti f, u njemu će se javiti višefazne struje, koje stvaraju, kao i u asinhronoj mašini, Teslino obrtno magnetno polje. Usled uzajamnog djlovanja ovog polja i struje J' koja teče u namotaju rotora, stvara se elektromagnetni momenat mašine M, koji je kretni kad mašina radi kao motor, a otporni kad mašina radi kao generator. U sinhronoj mašini, za razliku od asinhrone, pobudni fluks pri praznom hodu mašine stvara namotaj jednosmjerne struje, koji je smešten na rotoru. Znači, u ustaljenom režimu rada relativna brzina obrtanja rotora u odnosu na obrtno polje statora jednaka je nuli, tj. rotor se obrće zajedno sa obrtnim poljem statora brzinom n' = n, nezavisno od režima rada mašine.

Sinhrona mašina je vrsta električne mašine za naizmeničnu struju. Sinhrone mašine mogu da rade u generatorskom i motorskom režimu. Sinhrone mašine se uglavnom koriste kao generatori u elektranama, pošto se kao motori danas koriste jevtinije i prostije asinhrone mašine.

14. Transformatori

Transformator je statički elektromagnetski uređaj u kojem se električna energija iz jednog ili više naizmeničnih krugova, koji napajaju primarne namote transformatora, prenosi u jedan ili više naizmeničnih krugova napajanih iz sekundarnih namotaja transformatora s izmenjenim iznosima struja i napona i nepromenjenom frekvencijom i snagom. Transformacija energije događa se u aktivnom delu transformatora sastavljenom od namotaja i jezgra. Rad transformatora zasniva se na Farradayevom zakonu elektromagnetske indukcije prema kojem vremenska promena magnetskog toka ulančanog petljom indukuje u petlji napon koji stvara magnetski tok koji se, u skladu s Lenzovim zakonom, opire promeni toka koji je indukovao napon.

Osnovna svrha transformatora je preobražavanje (transformacija) naizmenične struje pod jednim naponom u naizmeničnu struju pod drugim naponom pri neizmenjenoj učestanosti i snazi. On se može primenjivati i za preobražaj broja faza i učestanosti.

Najrasprostranjeniji su tzv. energetski transformatori koji služe za prenos i raspodelu električne energije. Pri prenošenju i raspodeli električne energije od elektrana do središta potrošnje, utrošak metala za prenosne vodove i gubici snage u njima zavise od veličine struje.

Ako pri istoj prenošenoj snazi pomoću transformatora povisimo napon nekoliko puta, struja će se isto toliko puta smanjiti, pa se za prenos električne energije mogu primeniti prenosni vodovi manjeg preseka. Ovo smanjuje utrošak metala za dalekovode i distributivnu mrežu, kao i gubitke snage u njima.

U elektranama sinhorni generatori imaju nominalne (linijske) napone do 24 kV, što je nedovoljno za ekonomičan prenos električne energije na veća rastojanja. Za prenošenje na veće daljine potrebni su viši naponi: 35, 110, 220, 380(400)kV i viši (npr. u Rusiji koriste se naponi i od 500, 750 i 1150 kV). Zato se u samoj elektrani postavi transformator koji podiže napon na potrebnu visinu i energija se pod tim naponom prenosi na daljinu. Takav transformator se naziva još i blok transformator.

Prijemnici električne energije (sijalice, elektromotori i dr.) radi bezbednosti su proračunati na nizak napon (380/220 V). Osim toga, izrada električnih aparata, pribora i mašina za visok napon praćena je velikim konstrukcionim teškoćama, pošto delovi ovih uređaja, kroz koje protiče struja, zahtevaju pri visokom naponu pojačanu izolaciju. Zato se visok napon, pod kojim se vrši prenos električne energije, ne može neposredni koristiti za napajanje prijemnika, već se prijemnici napajaju preko transformatora za sniženje napona.

Transformator u Sloveniji (Vrhovo)

Električnu energiju naizmenične struje na putu od elektrane do središta potrošnje treba preobražavati 3-4 puta. U distributivnim mrežama transformatori za sniženje napona nisu opterećeni jednovremeno i uglavnom ne rade pod nominalnim opterećenjem. Zato je ukupna snaga transformatora, koji služe za prenos i raspodelu električne energije, 7-10 puta veća od snage generatora u elektranama.

Sem ove glavne svrhe u prenošenju električne energije, transformatori se koriste i za puštanje u rad električnih motora, napajanje statičkih usmerača, u električnim merenjima (naponski i strujni merni transformatori). Transformatori male snage široko se primenjuju u sistemima automatike i telemehanike, sistemima za prenos i obradu informacija, navigacionim uređajima, radio i TV uređajima itd. Opseg učestalosti, na kojem transformatori mogu da rade, je od nekoliko herca do 100kHz.

Stolić Slavica