Карактеристике биполарних транзистора

Биполарни транзистори имају 5 одвојених области рада, дефинисаних преднапоном BJT споја. Начини рада се могу описати у функцији доведеног напона (за  NPN транзисторе) као:

- Директно-активна област: база виша од емитора, колектор виши од базе.

- Засићење (Saturation): база виша од емитора, али колектор није виши од базе.

- Закочење (Cut-Off) : база нижа од емитора, али је колектор виши од базе што не дозвољава конвенционалној (уобичајеној)  струји да прротиче од колектора ка емитору.

- Инверзна активна област: база нижа од емитора, колектор нижи од базе, инверзна конвенционална струја протиче кроз транзистор.

Слика 1.  Излазна карактеристика

Слика 2. Улазна карактеристика

Слика 3.Излазна карактеристика

Слика 4.Карактеристика појачања

(Gain- појачање)

Појачавачи са биполарним транзисторима

Кад се доведе напајање, преднапонско коло је најефектније и омогућује нулти напон на емитору или колектору за оптерећење.Негативно напајање на емитору (VEE) се користи да директно поларизује емиторски спој преко RE. Позитивно напајање VCC се доводи на инверзно поларисан спој колектора. Знамо да је: VB - VE = Vbe

Ако је RB довољно мало, базна ће струја тежити нули. Стога је емиторска струја:   IE = (VEE - Vbe)/RE

Добре је стабилности радне тачке.

Слика 5. Појачавач са биполарним транзистором у једносмерном режиму

Транзистор најчешће ради у наизменичном режиму (АС), као на слици 6. Отпорници R1 и R2 , разделник напона, обезбеђују базни преднапон. Отпорник  Rс служи да струјно појачање претвори у напонско, а пралелно везани отпорник Rе и кондензаторСе у емиторском колу температурно стабилише радну тачку.

Слика 6. АС напонски појачавач.

Препоручујем следећи линк о радној правој и радној тачки транзистора:

### Working Of Transistor - Basic Electronics Concepts & Intermediate ...

electronics.indianetzone.com/1/​working_​of_​transistor.htm

http://electronics.indianetzone.com/1/working_of_transistor.htm